## Slide 1: Seminário - VxWorks
Pós Graduação em Sistemas Eletrônicos Embarcados
Sistemas Operacionais de Tempo Real

## Slide 2: Introdução ao

## Slide 3
VxWorks é um RTOS desenvolvido pela Wind River
Utilizado em sistemas embarcados em variados setores como:
  Industrial
  Medico
  Aeroespacial
  Comunicações
  Automotivo
  Transportes
  Defesa
Introdução

## Slide 4
Alguns dos principais clientes:
  ABB
  Airbus
  AlcatelLucent
  BD Biosciences
  Boeing
  Delphi
  Eurocopter
  Huawei
  Mitsubishi
  NASA
  Siemens
  Bombardier
  BMW
Introdução:

## Slide 5
BWW iDrive

## Slide 6
NASA Curiosity Rover

## Slide 7
Boeing Apache Longbow AH-64

## Slide 8
A família de produtos VxWorks suporta processadores 32-bit, 64-bit e processadores multi-core, incluindo ARM®, Intel ®, e Power Architecture®.
O fabricante oferece diversos add-ons e middlewares para suporte a diversas tecnologias de comunicação, segurança, etc...
  Add-on Safety Profile: para atender requisitos de segurança e obter certificação IEC 61508 SIL3.
  Add-on Security Profile: proteção de dados e propriedade intelectual.
  Add-on para suporte de padrões aeroespaciais como ARINC e FACE.
Arquitetura expansível e atualizável: o kernel é separado dos protocolos, aplicações e outros pacotes, possibilitando atualizações e inclusão de novas funcionalidades mais rapidamente, reduzindo a necessidade de “reteste”.
Arquitetura escalável: É possível customiza-lo para atender diversos requisitos de memória disponível, funcionalidades e poder de processamento.
Virtualização: Suporte a diversas plataformas de hardware com um processador multi-core.
Suporte ao Java Runtime.
Suite de desenvolvimento Wind River WorkBench: é baseado no Eclipse, suporta todo o desenvolvimento do projeto incluindo debug, simulação e monitoramento do sistema (no hardware e no simulador).
Introdução:

## Slide 9
O coração do sistema VxWorks é o “Wind microkernel”. Este microkernel uma gama completa de funcionalidades de RTOS, incluindo multi-tasking, sincronização e comunicação entre tasks, e gerenciamento de memoria.
Demais funcionalidades são implementadas como processos.
É possível incluir ou excluir vários módulos, daí sua característica de ser escalável.
Cada modulo individual também é escalável, podendo se retirar funções individuais de cada library, por exemplo, se esta não for utilizada.
Arquitetura:

## Slide 10
Recursos do VxWorks:
  Recursos de inicialização do sistema;
  Clocks e timers;
  Tratamento de exceções e interrupções;
  Gerenciamento de Tasks;
  Gerenciamento de Processos;
  Interface de Chamadas do Sistema para aplicações rodando em processos;
  Comunicação entre Tasks e entre Processos;
  Semáforos;
  Reclamação de Recursos;
  Gerenciamento de Memória;
  Sistema de I/O;
  Sistema de Arquivos;
  Shell para interação sistema através de um interpretador de comandos e da linguagem C.
Arquitetura:

## Slide 11
Arquitetura:

## Slide 12
Perfis de Configuração do VxWorks:
  PROFILE_MINIMAL_KERNEL—Minimal VxWorks Kernel Profile
    É o micro-kernel mais o mínimo de suporte de CPU e BSP
    Suporta Multitasking e interrupções minimamente, semáforos e watchdogs
  PROFILE_BASIC_KERNEL—Basic VxWorks Kernel Profile
    + queues, task hooks, alocação de memória
  PROFILE_BASIC_OS—Basic VxWorks OS Profile
    Sistema VxWorks completo
  PROFILE_COMPATIBLE—VxWorks 5.5 Compatible Profile
  PROFILE_DEVELOPMENT—VxWorks Kernel Development Profile
  PROFILE_ENHANCED_NET—Enhanced Network Profile
Arquitetura:

## Slide 13
Arquitetura:

## Slide 14
PROFILE_MINIMAL_KERNEL
Arquitetura:

## Slide 15
PROFILE_BASIC_KERNEL
Arquitetura:

## Slide 16
PROFILE_BASIC_OS
Arquitetura:

## Slide 17
O contexto de uma Task é salva no Task Control Block (TCB) e contém:
  a thread of execution; that is, the task’s program counter
  the tasks’ virtual memory context (if process support is included)
  the CPU registers and (optionally) coprocessor registers
  stacks for dynamic variables and function calls
  I/O assignments for standard input, output, and error
  a delay timer
  a time-slice timer
  kernel control structures
  signal handlers
  task variables
  task private environment (for environment variables)
  error status (errno)
  debugging and performance monitoring values
Multitasking:

## Slide 18
Estados das Tasks:
Multitasking:

## Slide 19
Estados das Tasks:
Multitasking:

## Slide 20
Multitasking:

## Slide 21
Escalonadores:
  O VxWork oferece o escalonador padrão POSIX, e também um proprietário chamado Wind scheduling.
    POSIX é Portable Operating System Interface – normas de compatibilidade entre sistemas operacionais.
  O escalonador Wind pode ser preemptivo Round-Robin ou Priority-based.
  O Kernel Wind tem 256 prioridades, sendo 255 a mais baixa (invertido em relação ao que usamos no FreeRTOS).
    Tasks de aplicação tem prioridade de 100 a 255.
Multitasking:

## Slide 22
Escalonador “Preemptive Priority”:
Multitasking:

## Slide 23
Escalonador “Preemptive Priority”:
Multitasking:

## Slide 24
Rotinas de controle do escalonador:
Se for dado um valor ao kernelTimeSlice(), automaticamente o escalonar vira Round-Robin;
As funções taskLock() e taskUnlock() servem para habilitar ou não a preempção de uma task, devido a outra task de prioridade maior estar Ready, durante a sua execução.
Multitasking:

## Slide 25
Programmer Guide

## Slide 26
Cria Tarefa
  int taskCreate (char* name, int priority, int options, int stackSize, FUNCPTR entryPT, int arg1, int arg2 , int arg3, int arg4, int arg5, int arg6, int arg7, int arg8, int arg9);
  name: nome da tarefa.
  priority: prioridade da tarefa.
  options: modos de operação.
    VX_FP_TASK: operações com ponte flutuante.
    VX_PRIVATE_ENV: cria sem estouro de pilha.
    VX_NO_STACK_FILL: garante que não preenche a pilha com 0xEE.
    VX_UNBREAKABLE: não permite depuração no ponto de interrupção.
  stackSize: tamanho da stack.
  entryPT: ponteiro da função.
  arg1 ... arg9: argumentos para a função.
  int: retorna o handle da tarefa caso ocorra com sucesso ou ERRO caso não.
Tasks:

## Slide 27
Exemplo:
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
printf(“Engenharia”);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
}
Tasks:

## Slide 28
Ativa Tarefa
  STATUS taskActivate (int tid);
    tid: handle da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskActivate(id);
}
Tasks:

## Slide 29
Atraso Tarefa
  STATUS taskDelay (int ticks);
    ticks: número de ticks (frequência padrão de 60 hz).
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Tasks:

## Slide 30
Exemplo:
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
}
Tasks:

## Slide 31
Alterar Prioridade Tarefa
  STATUS taskPrioritySet (int tid, int newPriority);
    tid: handle da tarefa.
    newPriority: prioridade da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskPrioritySet(id, 200);
}
Tasks:

## Slide 32
Deletar Tarefa
  STATUS taskDelete (int tid);
    tid: handle da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskDelete(id);
}
Tasks:

## Slide 33
Criando Fila
  MSG_Q_ID msgQCreate(int maxMsgs, int maxMsgLength, int options);
    maxMsgs: quantidade de mensagens na fila.
    maxMsgLength: tamanho das mensagens.
    options: modo de execução da fila.
      MSG_Q_FIFO: fila em ordem FIFO.
      MSG_Q_PRIORITY: fila em ordem de prioridade.
      MSG_Q_EVENTSEND_ERR_NOTIFY: o valor de ERRO é empilhado caso a
      tarefa é registrada para eventos.
    MSG_Q_ID: retorna o handle da fila ou NULL se deu erro.
Queue:

## Slide 34
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID id = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
if (id)
{
printf(“Criou com sucesso!”);
}
}
Queue:

## Slide 35
Enviando Mensagem
  STATUS msgQSend (MSG_Q_ID msgQId, char* buffer, UINT nBytes, int timeout, int priority);
    msgQId: handle da fila.
    buffer: mensagem a ser enviada.
    nBytes: tamanho da mensagem.
    timeout: tempo em ticks de espera.
      NO_WAIT: retorna imediatamente.
      WAIT_FOREVER: nunca retorna.
    priority:
      MSG_PRI_NORMAL: adiciona a mensagem no começo da lista.
      MSG_PRI_URGENT: adiciona a mensagem no final da lista.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Queue:

## Slide 36
Exemplo:
MSG_Q_ID fila;
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
msgQSend (fila, 10, sizeof(10), WAIT_FOREVER, MSG_PRI_NORMAL);
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
}
Queue:

## Slide 37
Deletar Fila
  STATUS msgQDelete (MSG_Q_ID msgQId);
    msgQId: handle da fila.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
msgQDelete (fila);
}
Queue:

## Slide 38
Recebendo Mensagem
  int msgQReceive (MSG_Q_ID msgQId, char* buffer, UINT maxNBytes, int timeout);
    msgQId: handle da fila.
    buffer: mensagem recebida.
    maxNBytes: tamanho da mensagem.
    timeout: tempo em ticks de espera.
      NO_WAIT: retorna imediatamente.
      WAIT_FOREVER: nunca retorna.
    int: retorna o número de bytes copiado no buffer, senão ERROR.
Queue:

## Slide 39
Exemplo:
MSG_Q_ID fila;
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
int parametro, tamanhoBuffer;
msgQReceive (fila, parametro, tamanhoBuffer, WAIT_FOREVER);
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
}
Queue:

## Slide 40
Tamanho da Fila
  int msgQNumMsgs (MSG_Q_ID msgQId);
    msgQId: handle da fila.
    int: retorna o número de mensagens na fila, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
int tamanhoFila = msgQNumMsgs (fila);
if (tamanhoFila > 0)
{
printf(“Existem mensagens na fila”);
}
}
Queue: