## Slide 1: Seminário - VxWorks
Pós Graduação em Sistemas Eletrônicos Embarcados
Sistemas Operacionais de Tempo Real
Gabriel Franzotti C. de Souza
Paulo Zucatto
Priscila Normandia M. deAbreu
Ricardo Kucinskis

## Slide 2: Introdução ao

## Slide 3
VxWorks é um RTOS desenvolvido pela Wind River
Utilizado em sistemas embarcados em variados setores como:
  Industrial
  Médico
  Aeroespacial
  Comunicações
  Automotivo
  Transportes
  Defesa
Introdução

## Slide 4
Alguns dos principais clientes:
  ABB
  Airbus
  AlcatelLucent
  BD Biosciences
  Boeing
  Delphi
  Eurocopter
  Huawei
  Mitsubishi
  NASA
  Siemens
  Bombardier
  BMW
Introdução:

## Slide 5
BWW iDrive

## Slide 6
NASA Curiosity Rover
PowerPC RAD 750, com 200 MHz, 256 GB DRAM, 256 KB EPROM e 2GB de memória flash

## Slide 7
Boeing Apache Longbow AH-64

## Slide 8
A família de produtos VxWorks suporta processadores 32-bit, 64-bit e processadores multi-core, incluindo ARM®, Intel ®, e Power Architecture®.
O fabricante oferece diversos pacotes adicionais para suporte a diversas tecnologias de comunicação, segurança, etc...
  Add-on Safety Profile: para atender requisitos de segurança e obter certificação IEC 61508 SIL3.
  Add-on Security Profile: proteção de dados e propriedade intelectual.
  Add-on para suporte de padrões aeroespaciais como ARINC e FACE.
Arquitetura expansível e atualizável:
  atualizações e inclusão de novas funcionalidades sem mexer no kernel, reduzindo a necessidade de “reteste”.
Arquitetura escalável:
  É possível customiza-lo para atender diversos requisitos de memória disponível, funcionalidades e poder de processamento.
Virtualização:
  Suporte a diversas plataformas de hardware com um processador multi-core.
Suporte ao Java Runtime.
Suite de desenvolvimento Wind River WorkBench: é baseado no Eclipse, suporta todo o desenvolvimento do projeto incluindo debug, simulação e monitoramento do sistema (no hardware e no simulador).
Introdução:

## Slide 9
O coração do sistema VxWorks é o “Wind microkernel”. Que disponibiliza as funcionalidades básicas de um RTOS, incluindo multi-tasking, sincronização e comunicação entre tasks, e gerenciamento de memoria.
Demais funcionalidades são implementadas como processos.
É possível incluir ou excluir vários módulos, daí sua característica de ser escalável.
Cada modulo individual também é escalável, podendo se retirar funções individuais de cada library, por exemplo, se esta não for utilizada.
Arquitetura:

## Slide 10
Recursos do VxWorks:
  Recursos de inicialização do sistema;
  Clocks e timers;
  Tratamento de exceções e interrupções;
  Gerenciamento de Tasks;
  Gerenciamento de Processos;
  Interface de Chamadas do Sistema para aplicações rodando em processos;
  Comunicação entre Tasks e entre Processos;
  Semáforos;
  Reclamação de Recursos;
  Gerenciamento de Memória;
  Sistema de I/O;
  Sistema de Arquivos;
  Shell para interação sistema através de um interpretador de comandos e da linguagem C.
Arquitetura:

## Slide 11
Arquitetura:

## Slide 12
Perfis de Configuração do VxWorks:
  PROFILE_MINIMAL_KERNEL—Minimal VxWorks Kernel Profile
    É o micro-kernel mais o mínimo de suporte de CPU e BSP (Board Support Package)
    Suporta Multitasking e interrupções minimamente, semáforos e watchdogs
  PROFILE_BASIC_KERNEL—Basic VxWorks Kernel Profile
    + queues, task hooks, alocação de memória
  PROFILE_BASIC_OS—Basic VxWorks OS Profile
    Sistema VxWorks completo
  PROFILE_COMPATIBLE—VxWorks 5.5 Compatible Profile
  PROFILE_DEVELOPMENT—VxWorks Kernel Development Profile
  PROFILE_ENHANCED_NET—Enhanced Network Profile
Arquitetura:

## Slide 13
Arquitetura:

## Slide 14
PROFILE_MINIMAL_KERNEL
Arquitetura:

## Slide 15
PROFILE_BASIC_KERNEL
Arquitetura:

## Slide 16
PROFILE_BASIC_OS
Arquitetura:

## Slide 17
O contexto de uma Task é salva no Task Control Block (TCB) e contém:
  a thread of execution; that is, the task’s program counter
  the tasks’ virtual memory context (if process support is included)
  the CPU registers and (optionally) coprocessor registers
  stacks for dynamic variables and function calls
  I/O assignments for standard input, output, and error
  a delay timer
  a time-slice timer
  kernel control structures
  signal handlers
  task variables
  task private environment (for environment variables)
  error status (errno)
  debugging and performance monitoring values
Multitasking:

## Slide 18
Estados das Tasks:
Multitasking:

## Slide 19
Estados das Tasks:
Multitasking:

## Slide 20
Multitasking:

## Slide 21
Multitasking:
Estados das Tasks mostrados no Shell:

## Slide 22
Escalonadores:
  O VxWork oferece o escalonador padrão POSIX, e também um proprietário chamado Wind scheduling.
    POSIX é Portable Operating System Interface – normas de compatibilidade entre sistemas operacionais.
  O escalonador Wind pode ser preemptivo Round-Robin ou Priority-based.
  O Kernel Wind tem 256 prioridades, sendo 255 a mais baixa (invertido em relação ao que usamos no FreeRTOS).
    Tasks de aplicação tem prioridade de 100 a 255.
Multitasking:

## Slide 23
Escalonador “Preemptive Priority”:
Multitasking:

## Slide 24
Escalonador “Round-Robin”:
Multitasking:

## Slide 25
Rotinas de controle do escalonador:
Se for dado um valor ao kernelTimeSlice(), automaticamente o escalonar vira Round-Robin;
As funções taskLock() e taskUnlock() servem para habilitar ou não a preempção de uma task, devido a outra task de prioridade maior estar Ready, durante a sua execução.
Multitasking:

## Slide 26
Programmer Guide

## Slide 27
Cria Tarefa
  int taskCreate (char* name, int priority, int options, int stackSize, FUNCPTR entryPT, int arg1, int arg2 , int arg3, int arg4, int arg5, int arg6, int arg7, int arg8, int arg9);
  name: nome da tarefa.
  priority: prioridade da tarefa.
  options: modos de operação.
    VX_FP_TASK: operações com ponte flutuante.
    VX_PRIVATE_ENV: cria sem estouro de pilha.
    VX_NO_STACK_FILL: garante que não preenche a pilha com 0xEE.
    VX_UNBREAKABLE: não permite depuração no ponto de interrupção.
  stackSize: tamanho da stack.
  entryPT: ponteiro da função.
  arg1 ... arg9: argumentos para a função.
  int: retorna o handle da tarefa caso ocorra com sucesso ou ERRO caso não.
Tasks:

## Slide 28
Exemplo:
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
printf(“Engenharia”);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
}
Tasks:

## Slide 29
Ativa Tarefa
  STATUS taskActivate (int tid);
    tid: handle da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskActivate(id);
}
Tasks:

## Slide 30
Atraso Tarefa
  STATUS taskDelay (int ticks);
    ticks: número de ticks (frequência padrão de 60 hz).
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Tasks:

## Slide 31
Exemplo:
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
}
Tasks:

## Slide 32
Alterar Prioridade Tarefa
  STATUS taskPrioritySet (int tid, int newPriority);
    tid: handle da tarefa.
    newPriority: prioridade da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskPrioritySet(id, 200);
}
Tasks:

## Slide 33
Deletar Tarefa
  STATUS taskDelete (int tid);
    tid: handle da tarefa.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
taskDelete(id);
}
Tasks:

## Slide 34
Criando Fila
  MSG_Q_ID msgQCreate(int maxMsgs, int maxMsgLength, int options);
    maxMsgs: quantidade de mensagens na fila.
    maxMsgLength: tamanho das mensagens.
    options: modo de execução da fila.
      MSG_Q_FIFO: fila em ordem FIFO.
      MSG_Q_PRIORITY: fila em ordem de prioridade.
      MSG_Q_EVENTSEND_ERR_NOTIFY: o valor de ERRO é empilhado caso a
      tarefa é registrada para eventos.
    MSG_Q_ID: retorna o handle da fila ou NULL se deu erro.
Queue:

## Slide 35
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID id = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
if (id)
{
printf(“Criou com sucesso!”);
}
}
Queue:

## Slide 36
Enviando Mensagem
  STATUS msgQSend (MSG_Q_ID msgQId, char* buffer, UINT nBytes, int timeout, int priority);
    msgQId: handle da fila.
    buffer: mensagem a ser enviada.
    nBytes: tamanho da mensagem.
    timeout: tempo em ticks de espera.
      NO_WAIT: retorna imediatamente.
      WAIT_FOREVER: nunca retorna.
    priority:
      MSG_PRI_NORMAL: adiciona a mensagem no começo da lista.
      MSG_PRI_URGENT: adiciona a mensagem no final da lista.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Queue:

## Slide 37
Exemplo:
MSG_Q_ID fila;
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
msgQSend (fila, 10, sizeof(10), WAIT_FOREVER, MSG_PRI_NORMAL);
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
}
Queue:

## Slide 38
Deletar Fila
  STATUS msgQDelete (MSG_Q_ID msgQId);
    msgQId: handle da fila.
    STATUS: retorna OK caso ocorra com sucesso, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
msgQDelete (fila);
}
Queue:

## Slide 39
Recebendo Mensagem
  int msgQReceive (MSG_Q_ID msgQId, char* buffer, UINT maxNBytes, int timeout);
    msgQId: handle da fila.
    buffer: mensagem recebida.
    maxNBytes: tamanho da mensagem.
    timeout: tempo em ticks de espera.
      NO_WAIT: retorna imediatamente.
      WAIT_FOREVER: nunca retorna.
    int: retorna o número de bytes copiado no buffer, senão ERROR.
Queue:

## Slide 40
Exemplo:
MSG_Q_ID fila;
void myThreadFunc(int arg1)
{
while(true)
{
int parametro, tamanhoBuffer;
msgQReceive (fila, parametro, tamanhoBuffer, WAIT_FOREVER);
taskDelay(sysClkRateGet() / 2);
}
}
void main ()
{
int id = taskCreate("My Task", 100, 0, VX_NO_STACK_FILL, (FUNCPTR) myThreadFunc, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 );
fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
}
Queue:

## Slide 41
Tamanho da Fila
  int msgQNumMsgs (MSG_Q_ID msgQId);
    msgQId: handle da fila.
    int: retorna o número de mensagens na fila, senão ERROR.
Exemplo:
void main ()
{
MSG_Q_ID fila = msgQCreate(4, sizeof(int), MSG_Q_FIFO);
int tamanhoFila = msgQNumMsgs (fila);
if (tamanhoFila > 0)
{
printf(“Existem mensagens na fila”);
}
}
Queue:

## Slide 42
O VxWorks tem os semáforos feitos por eles, e também os do padrão POSIX.
Os semáforos VxWorks são dos tipos abaixo:
  Binário
    É o semáforo mais básico. Pode ser usado para guardar um recurso e também sincronizar a execução das tarefas.
  Mutex
    É otimizado para problemas relacionados a exclusão mutual. É usado para guardar um recurso.
  Contador
    É como o binário, mas conta o numero de vezes que um semáforo é “dado”. Usado para guardar múltiplas instancias de um recurso.
Semáforos:

## Slide 43
Rotinas de controle de semáforos:
Semáforos:

## Slide 44
Rotinas de controle de semáforos:
  As rotinas semBCreate( ), semMCreate( ), e semCCreate( ) retornam um ID, que serve de Handle para usar as demais rotinas de controle de semáforos.
  As Tasks que estão aguardando um semáforo pode “pega-lo” por ordem de prioridade ou FIFO (first-in-firt-out). Esta informação é dada na criação do semáforo, informando os seguintes parametros respectivamente SEM_Q_PRIORITY ou SEM_Q_FIF.
  O Timeout é um parâmetro de semTake() e pode ser:
    NO_WAIT (0)
    WAIT_FOREVER (-1)
    Ou ter um valor maior que 0
Semáforos:

## Slide 45
Rotinas de controle de semáforos:
  Filas:
Semáforos:

## Slide 46
Pegando um semáforo Binário: semTake()
Semáforos:

## Slide 47
Dando um semáforo Binário: semGive()
Semáforos:

## Slide 48
Semáforo Binário utilizado para fazer Exclusão Mútua:
  Somente a Task que pega o semáforo pode devolve-lo.
  Outra Task não pode dar um semGive() e deixa-lo disponível.
  Por conta disto esse semáforo nasce disponível (full).
Semáforos:

## Slide 49
Semáforo Binário utilizado para fazer Exclusão Mútua:
Exemplo :
Semáforos:

## Slide 50
Semáforo Binário utilizado para fazer Sincronização:
  O semáforo representa uma condição que uma Task está esperando.
  O semáforo começa indisponível (empty) e fica disponível quando ocorre algum evento (ISR, um task, etc).
  Neste evento é dado o comando semGive(), disponibilizando o semáforo.
  Com o semáforo disponível, a Task que estava esperando pode então executar.
Semáforos:

## Slide 51
Semáforo Binário utilizado para fazer Sincronização:
Semáforos:

## Slide 52
Semáforo Mutex:
  É igual o Binário porém dedicado a fazer exclusão mútua.
  Trata problemas inerente a exclusão mutua como:
    Inversão de prioridade
    Segurança ao deletar uma Task
    Acesso recursivo a um recurso
  O comportamento é o mesmo com as exceções abaixo:
    Só faz exclusão mútua ( não faz sincronismo)
    Só pode ser dado pela Task que o pegou
    Não pode ser dado pela ISR (interrupção)
    Rotina semFlush() não funciona (desbloqueia todas as Tasks esperando o semáforo).
Semáforos:

## Slide 53
Semáforo Mutex
  Inversão de prioridade – Problema:
Semáforos:

## Slide 54
  Solução: Uma Task com o semáforo Mutex fica na prioridade mais alta.
Semáforos:

## Slide 55
Semáforo Mutex
  Segurança ao deletar uma Task
    Problema:
Se uma Task com o semáforo Mutex for deletada, o recurso guardado por este semáforo ficara sempre indisponível...
    Solução:
Desta forma , quando uma Task da um semTake(), implicitamente é dado um taskSafe().
Da mesma forma, ao dar um semGive() é dado um taskUnsafe().
Os comandos taskSafe() e taskUnsafe() servem para fazer exclusão mutua de um trecho do código.
Semáforos:

## Slide 56
Semáforo Mutex
  Acesso Recursivo a um recurso
    É possível que uma Task pegue o semáforo Mutex, e entanto ela tem o semáforo ela chama uma função que também pega o mesmo Mutex.
    Para liberar o semáforo, o semáforo tem que ser devolvido a mesma quantidade de vezes que foi pego.
Semáforos:

## Slide 57
Semáforo Mutex
  Exemplo:
Semáforos:

## Slide 58
Semáforo Mutex
  Exemplo:
Semáforos:

## Slide 59
Semáforo Contador:
  Da pra fazer exclusão mútua ou sincronização
  Funciona igual o Binário, com a diferença que conta quantas vezes o semáforo é dado.
Semáforos:

## Slide 60
Timers são utilizados para interromper a CPU periodicamente
Permitem que rotinas sejam executadas a intervalos periódicos, que são úteis para:
  Verificação de hardware
  Verificação de erros no sistema
  Abortar operações inoportunas
Opções:
  taskDelay
  nanosleep
  POSIX timers
  watchdog timers
Timing:

## Slide 61
Libera CPU por um período específico
taskDelay (0) - usado para colocar a tarefa no fim da queue
baseia-se em ticks
  STATUS taskDelay (int ticks);
    ticks: número de ticks
No FreeRTOS nós utilizamos pdMS_TO_TICKS() para converter em milissegundos.
  Exige conhecimento da configuração configTICK_RATE_HZ
TaskDelay

## Slide 62
Suspende uma tarefa até o final do período de tempo
int nanosleep
(
const struct timespec * rqtp, /* tempo a esperar */
struct timespec * rmtp /* wakeup prematuro (NULL = nenhum resultado) */
)
Tempo é especificado em segundos ou nanosegundos
struct timespec
(
time_t tv_sec; /* segundos */
long tv_nsec; /* nanosegundos */
)
Nanosleep

## Slide 63
Similar ao FreeRTOS
Ao final do intervalo desejado, o sinal (SIGALRM) é entregue à tarefa
Requer a instalação da biblioteca clockLib e a configuração de clock_settime()
POSIX timers:

## Slide 64
timer_create - cria o timer
timer_delete - remove um timer criado
timer_settime - define o tempo e inicia o timer
timer_cancel - para o timer (chama timer_settime com intervalo zero )
timer_gettime - informa o tempo restante para o fim do timer
timer_connect - conecta uma rotina a um sinal do timer
POSIX timers:

## Slide 65
Cão de guarda
Utilizado como (última) linha de defesa de um sistema
Detecta e recupera o sistema quando houver um problema não previsto no programa - bugs, condições ambientais, instabilidade da alimentação, etc.
Se o programa principal, por algum imprevisto, não fizer reset no WDT, ele aplica correções (multistage) ou até mesmo, reinicia o sistema
Watchdog timers:

## Slide 66
Watchdog timers:
https://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer

## Slide 67
http://www.therpf.com/showthread.php?t=170946
Missão Clementine
http://www.ganssle.com/watchdogs.pdf

## Slide 68
wdtID = wdCreate()
  cria um timer, wdtID
STATUS wdDelete (wdtID)
  desaloca o timer wdtID e remove o timer da queue que tiver sido iniciado
STATUS wdStart (wdtID, delayNumTicks, wdtRoutine, wdtParameter)
  (re)inicia o timer, adicionando-o à queue de tick do sistema
    wdtID - define a identidade do watchdog timer
    delayNumTicks - número de ticks a serem delayed
    wdtRoutine - rotina chamada no caso de timeout
    wdtParameter - parâmetro passado à rotina
STATUS wdCancel (wdtID)
  cancela o watchdog timer wdtID que está rodando, zerando a contagem.
Watchdog timers:

## Slide 69
Funções chamadas por esse tipo de timer, são executados como um código de serviço de interrupção no nível de interrupção do clock do sistema
Estão restritas às mesmas regras das interrupções
Watchdog timers:

## Slide 70
Geradas por eventos assíncronos
Atendem sinais externos/hardware
VxWorks tem baixa latência
  Tempo de execução entre a última instrução da tarefa interrompida e a primeira instrução da interrupção
Possuem mecanismos diferentes para salvar contextos dos mecanismos das tarefas
Idealmente, contém apenas um semGive
Interrupções:

## Slide 71
Funcionamento básico:
  Entry:
    Salva automaticamente os registradores de uso geral na stack ISR
    Chama a função C
  Exit:
    Os registradores de uso geral são restaurados
    Chama o escalador para verificar se a interrupção recém finalizada mudou o estado de uma tarefa de prioridade mais alta
    Caso positivo, a tarefa de prioridade mais alta assume o processamento
    Caso negativo, a tarefa que estava sendo rodada, retoma o processamento
Interrupções:

## Slide 72
VxWorks tem uma stack específica para interrupções, que deve ser grande o bastante para suportar o pior caso
Rodam em um contexto especial, fora do contexto das tarefas, para que não haja troca de contexto
Não possuem tarefa control block (TCB)
Podem ser globalmente habilitados/desabilitados através de:
  intLock
  intUnlock
Interrupções:

## Slide 73
Comunicam-se com tarefas através de:
  Escritas na memória e ring buffers
  “Giving” um semáforo
  Envio de sinais para as taferas
  Escrita em pipes
  Escritas em uma message Queue que não geram ‘block’
Interrupções:

## Slide 74
intConnect - chama interrupção de uma rotina C
intContext - retorna TRUE se chamado do nível da interrupção
intCount - retorna a profundidade da interrupt nesting
logMsg - executa um printf() do log (para diagnóstico)
intLock - Desabilita interrupções
intUnlock - Cancela a função acima / Habilita interrupções
Interrupções:

## Slide 75
intConnect
STATUS intConnect
(
VOIDFUNCPTR * vector, /* vetor de interrupção a ser anexado */
VOIDFUNCPTR routine, /* rotina a ser chamada */
int parameter /* parâmetro a ser passado para a rotina */
)
Interrupções:

## Slide 76
Uma ISR inibe a execução de tarefas até o retorno
Uma ISR deve apenas escrever o dado necessário na memória ou buffer
Uma ISR não tem um contexto que possa ser suspendido;
Interrupt Service Routines:

## Slide 77
Limitações:
  Uma ISR não deve usar:
    um semáforo mutex
    funções floating point, por que levam mais tempo para serem executadas
  Não pode “take” um semáforo, mas pode “give” semáforos, liberando quaisquer tarefas que podem o estar aguardando;
  Não pode acessar I/Os através de drivers exceto pipe
    Uma chamada para o driver do dispositivo pode causar o bloqueio do sistema se for necessário esperar pelo mesmo
  Não pode chamar:
    malloc()
    rotinas de I/O do sistema (ex. printf())
    funções que causem “block” de tarefas;
Interrupt Service Routines:

## Slide 78
Todas as chamadas de sistemas e tarefas compartilham o mesmo espaço de memória
Aplicações (defeituosas) podem acidentalmente acessar recursos do sistema e comprometer a estabilidade do mesmo
A fornecedora oferece um componente adicional (VxVMI) que permite que cada processo tenha sua própria memória virtual.
Não oferece proteção contra privilégio
Gerenciamento de Memória

## Slide 79: Obrigado